## Slide 1
◎外部バッテリー予備準備
◎充電式吸引器の準備
◎足踏み式吸引器の準備
◎照明の準備 懐中電灯
予備電池
◎アンビューで対応
・パルスオキシメーター
で確認
◎人工呼吸器の電源確認
・バッ外部テリーの表示を確認
停 電
◎本人の呼吸状態を観察
・苦しくないかを確認、胸郭の動きを観察
呼吸苦
連絡方法へ
その後
☆確認すること☆
◎ブレーカーの確認：落ちてないか。落ちていたら直す
☆長引きそうなとき☆
◎屋外の発電機でバッテリーを充電。
◎３時間を超えるとき：エアマットの設定「厚手」 「静止」モードへ。ホースを折り曲げテープ等でとめる
呼吸器・吸引器
おちついて！
資料提供：東京都多摩府中保健所 H26年7月

## Slide 2
① １７１伝言ダイヤルへ登録
【 方法 】
1. １７１をダイヤル
2. ガイダンスが流れる。録音は「１」を押す。
3. 「（電話番号を入力）」を入力
4. ガイダンスが流れる。「１♯」
5. 「無事です」「○○が壊れました」など
メッセージを入れる。
6. 録音終了後「９♯」 修正は「８♯」
連絡方法
人工呼吸器が正常に作動していない場合
（呼吸器会社名）〇〇〇〇さんへ電話する。
03－〇〇〇－〇〇〇〇
安否確認は
訪問看護ステーション〇〇〇〇〇
がきます。
②〇〇〇〇〇
の携帯電話へ連絡
③〇〇〇〇〇 へ連絡
資料提供：東京都多摩府中保健所 H26年7月
おちついて！

## Slide 3
◎アンビューで対応
・パルスオキシメーター
で確認
◎〇〇〇〇さんは大丈夫？
・呼吸状態（呼吸苦、胸の動きは？）
・ベッド周辺の状況（落下物・故障は？）
・ギャッジベッドを下げる
地 震
◎人工呼吸器は正常に作動していますか？
はい
連絡方法へ
いいえ
◎ライフラインの確認 電気
ガス
水道
その後
◎（呼吸器会社名）〇〇〇さん 03－〇〇〇－〇〇〇〇
◎（訪問看護ステーション名）042ー〇〇〇－〇〇〇〇
連絡
☆近所で火災！☆
◎近隣に支援を求める
◎安全な場所へ避難：「避難用持ち出しセット」を持参
資料提供：東京都多摩府中保健所 H26年7月
おちついて！